# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI PG 3 -

PORTA GIREVOLE A 3 ANTE

PORTA GIREVOLE MANUALE A 3 ANTE PONZI PG3

Composta da:

- Pareti fisse laterali semicircolari costruite con profilati estrusi in lega di alluminio appo-

sitamente realizzati per sistemi di automazione girevole, finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a fuoco colore RAL (a scelta da ns. campionario), vetro stratificato composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+4 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76;

- Cappello superiore circolare alto mm 200 costruito con uno profilato estruso in lega di

alluminio appositamente realizzato per sistemi di automazione girevole, sia in versione complanare che esterna (a scelta), completo di pannello superiore antipolvere;

- TRE ANTE GIREVOLI A FUNZIONAMENTO MANUALE, fissate su asse centrale

rotante, costruite in profilati estrusi in lega di alluminio appositamente realizzati per sistemi di automazione girevole, anodizzato o verniciato (colore RAL a scelta da ns. campionario), vetro stratificato composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+4 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76;

- Spazzole e guarnizioni di tenuta da mm. 40, realizzate in materiale tecnico antistatico,

poste sui tre lati per una ottimale tenuta all'aria in qualsiasi posizione delle ante;

- SERRATURA MANUALE con cilindro di sicurezza per chiusura meccanica manuale

della porta.

N.	dimensioni

da  mm……… x mm.	H.

PORTA GIREVOLE AUTOMATICA A 3 ANTE PONZI PG3

La porta in versione automatica è completa di dispositivo per la funzione AUTOMATICA,

previsto di automazione elettromeccanica che entra in funzione al momento della presenza di un utente in prossimità della porta, accompagnando il percorso di ingresso e/o uscita e riposizionando le ante sempre nella posizione ottimale di perfetta chiusura, completo di:

•

•

•

•

Motore DC 24 Volt

Quadro elettrico con unità di controllo a microprocessore in bassa tensione Alimentazione principale : 230 Va.c., 50 Hz, 0,3 kW (max)

Selettore di funzioni elettromeccanico a 5 posizioni (AUTOMATICO/PUSH & GO/

UNIDIREZIONALE/MANUALE/DISABILITAZIONE NOTTURNA)

•

•

•

N. 2 sensori di movimento per l'impulso di apertura

N. 1 pulsante a fungo rosso di STOP di emergenza posizionato sul montante di uscita

N. 2 bordi sensibili di sicurezza in gomma situati ad ogni estremità delle parti curve

fisse. L'attivazione di uno di essi ferma la rotazione delle ante.

- N. 2 sensori di sicurezza ad infrarossi attivi per il rallentamento e/o lo stop in prossi- mità dei due bordi sensibili

- N. 1 bordo sensibile di sicurezza in gomma situato in orizzontale alla base di ciascu- na anta girevole. L’attivazione di uno di essi ferma la rotazione delle ante. (battitacco attivo)

- N. 1 bordo sensibile di sicurezza in gomma situato in verticale sul montante esterno

di ciascuna anta mobile girevole passivo/attivo

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.

OPZIONI ADDIZIONALI DI SICUREZZA:

- N. 1 sensore di presenza ad infrarosso attivo di sicurezza situato in orizzontale sul traverso superiore di ciascuna anta girevole. L’attivazione di uno di essi rallenta o ferma la rotazione delle ante.

- N. 2 pulsante disabili (uno per ogni montante: ingresso e uscita) che attivano la rota-

zione a bassa velocità

OPZIONI ADDIZIONALI DI SICUREZZA ANTI-EFFRAZIONE:

- Serratura meccanica con cilindro di sicurezza per chiusura meccanica manuale della porta (installata sulle ante girevoli)

- Elettroserratura a controllo elettronico, installata all’interno dell’automatismo : agisce sulla trasmissione, bloccando la rotazione. Tipo fail-safe (SBLOCCA in mancanza di tensione) oppure fail-secure (BLOCCA in mancanza di tensione)

- Elettroserratura a controllo elettronico, installata all’interno dell’automatismo : agisce sull’anta girevole, bloccandola direttamente. Tipo fail-safe (SBLOCCA in mancanza di tensione) oppure fail-secure (BLOCCA in mancanza di tensione)

OPZIONI addizionali di CORTESIA (solo versione AUTOMATICA)

- Faretti a Led, colore cornice faretto bianco/argento/oro (4 per la PG1 4a)

OPZIONI ADDIZIONALI:

- Selettore di funzioni elettronico con display di visualizzazione stato funzionale selezio- nato ed eventuali messaggi di allarme. Funzioni disponibili: BLOCCO NOTTE/AUTOMA- TICO/PUSH & GO/ AUTOMATICO SOLO USCITA/AUTOMATICO SOLO INGRESSO/ ROTAZIONE CONTINUA A BASSA VELOCITA’/ ROTAZIONE CONTINUA A VELOCITA’ NORMALE/MANUALE.

- App su smartphone per il controllo totale della porta : selezione funzioni (8) e visualiz- zazione eventuali messaggi di allarme

- Integrazione in rete Internet della porta (deve essere reso disponibile accesso alla LAN) per controllo e sorveglianza remota da parte del conduttore (tramite smartphone e PC) e -se richiesto- controllo, aggiornamento firmware e manutenzione remota da parte

del costruttore.