# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI TOS 1+1 -

PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA PER VIE DI FUGA AD UN ANTA MOBILE E UNA SEMIFISSA

PROFILATI SERIE PONZI 50 mm STONDATA ANTINFORTUNISTICA

PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA PER VIE DI FUGA TOS 1+1

PROFILATI SERIE PONZI 50 mm STONDATA ANTINFORTUNISTICA

Realizzata in due specchiature, di cui una semifissa e una apribile automaticamente.

Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 - nostra serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettrocolorazione anodica (colore a scelta da ns. campionario), vetro stratificato antinfortunistico spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm 0.76. (Disponibile anche con vetrocamera isolante fino spessore max. mm 36). Complete di speciali guarnizioni.

L’automatismo si compone di:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N. 1 Motoriduttore a bassa tensione.

N. 1 Alimentatore stabilizzato.

N. 1 Scheda di controllo a microprocessore.

N. 1 Binario di alluminio estruso.

N. 2 carrelli portanti per anta.

N. 1 Profilo adattatore per anta sospensione.

N. 1 Gruppo batterie multifunzione

N. 1 Elettroserratura bistabile.

Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (H = mm. 155).

N. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni (KS).

N. 2 Radar combinati (sensore di movimento e presenza).

DISPOSITIVO ANTIPANICO TOS A SFONDAMENTO TOTALE

In caso di emergenza l’anta scorrevole e l’anta semifissa - in esercizio normale -

saranno apribili a battente verso l’esterno con una semplice pressione in un punto qualsiasi delle ante anche se in movimento. Il sistema, tramite guide fissate a pavimento, permette la raccolta laterale delle quattro ante, (due per parte) con disinserimento della funzione automatica fino al ripristino della funzione d’esercizio ed è completato da robusti profilati ad incastro con sganciamento lungo tutta la lunghezza dell’anta (non tramite ponti di contatto). Questo sistema di apertura assume, quindi, la funzione di Dispositivo Antipanico ed Uscita di Sicurezza ed è stato testato dall’Istituto Giordano S.p.A. risultando conforme alle più recenti normative in tema di di chiusure

automatiche pedonali installate su vie di fuga. (pr. EN 16005; D.M. 10 marzo 1998 - all. III)

N.	dimensioni

da

mm………

x

mm.	H.