Descrittivo di capitolato:

- PONZI TOS 1 -

PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA PER VIE DI FUGA AD UN ANTA MOBILE

PROFILATI SERIE PONZI 50 mm STONDATA ANTINFORTUNISTICA

PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA PER VIE DI FUGA PONZI TOS 1

PROFILATI SERIE PONZI 50 mm STONDATA ANTINFORTUNISTICA

Realizzata in un’unica specchiatura apribile automaticamente.

L’anta è costruita in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 – serie Ponzi stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettrocolorazione anodica (colore a scelta da ns. campionario), vetro stratificato antinfortunistico 44 spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm 0.76. (Disponibile anche con vetrocamera isolante fino spessore max. mm 36)

Speciali guarnizioni con i relativi contro-pro- filati per la tenuta termo-acustica.

L’automatismo si compone di:

- N. 1 Motoriduttore a bassa tensione.

- N. 1 Alimentatore stabilizzato.

- N. 1 Scheda di controllo a microprocessore.

- N. 1 Binario di alluminio estruso.

- N. 2 carrelli portanti per anta.

- N. 1 Profilo adattatore per anta sospensione.

- N. 1 Gruppo batterie multifunzione

- N. 1 Elettroserratura bistabile.

- Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (H = mm. 155).

- N. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni (KS).

N. 2 Radar combinati (sensore di movimento e presenza).

DISPOSITIVO ANTIPANICO TOS A SFONDAMENTO:

In caso di emergenza l’anta scorrevole - in esercizio normale - sarà ribaltabile verso l’esterno in qualunque posizione essa si trovi, con una semplice pressione in un punto qualsiasi della stessa anche se in movimento.

Il sistema, tramite guide fissate a pavimento, permette l’apertura a battente dell’anta, con disinserimento della funzione automatica fino al ripristino della funzione d’esercizio. Questo sistema di apertura assume, quindi, la funzione di Dispositivo Antipanico ed Uscita di Sicurezza ed è conforme alle più recenti normative in tema di chiusure auto- matiche pedonali installate su vie di fuga (EN 16005; D.M. 10 marzo 1998 - all. III; D.Lgs. 81/2008)

N.B.: Per l’espletamento della funzione di sfondamento per via di fuga anche con anta in movimento, è indispensabile che il meccanismo sia posizionato all’esterno del vano.

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.

# Text boxes

Sede:

www.ponzi-in.it	info@ponzi-in.it