# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI FDA BASIC -

PORTA AUTOMATICA CON RACCOLTE LATERALI PIEGHEVOLE

PORTA AUTOMATICA PIEGHEVOLE FDA BASIC

Realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte).

Le ante saranno costruite con profilati in lega di alluminio estruso - finitura superficiale realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco (colore a scelta da ns. campionario), complete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere ad altissima resistenza e tenuta; vetro stratificato antinfortunisti- co 55 spessore mm 10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica. Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore, montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera ad alta silen- ziosità, alimentatore 220/V 50Hz, funzionamento a 24V.

L’automatismo si compone di:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N. 1 Motoriduttore.

N. 1 Trasformatore, alimentatore.

N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma).

N. 1 Binario di alluminio estruso.

N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE).

N. 2 radar combinati (sensore movimento e presenza).

N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente l’apertura delle ante).

N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore. Accessori di scorrimento.

Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180.