Descrittivo di capitolato:

- PONZI VITRUM -

PORTA AUTOMATICA GIREVOLE TUTTO VETRO

PORTA AUTOMATICA GIREVOLE TUTTO VETRO A 3 o 4 ANTE

VITRUM 3 ANTE

Porta automatica girevole a 3 ante con motore interrato e tetto in vetro Diametro: da 2000mm a 3000mm (misura ESTERNA)

Altezza vano di passaggio: da 2200 mm a 3000 mm Peso ante: MAX 110 Kg cadauna

Alimentazione: 230 Va.c., 50 Hz, 0,3 kW (max)

VITRUM 4 ANTE

Porta automatica girevole a 4 ante con motore interrato e tetto in vetro Diametro: da 2000mm a 3000mm (misura ESTERNA)

Altezza vano di passaggio: da 2200 mm a 3000 mm Peso ante: MAX 110 Kg cadauna

Alimentazione : 230 Va.c., 50 Hz, 0,3 kW (max)

La parte girevole è costituita da:

TRE o QUATTRO ANTE GIREVOLI, fissate su asse centrale rotante, realizzate totalmente in vetro temperato chiaro trasparente da 12 mm ,

sottilissimi profilati perimetrali, estrusi in lega di alluminio appositamente realizzati per sistemi di automazione girevole “tutto vetro”

spazzole di tenuta da 40 mm, realizzate in apposito materiale tecnico antistatico, poste sui

tre lati per una ottimale tenuta all'aria in qualsiasi posizione delle ante

La parte fissa è costituita da:

pareti fisse laterali semicircolari costruite in vetro stratificato curvato, composto da due lastre float chiaro trasparente da 8+8 mm con film p.v.b. da 0,76 mm

tetto in vetro stratificato, composto da due lastre float chiaro trasparente da 8+8 mm con

film p.v.b. da 1,52 mm

Sede:

w

ww.ponzi.eu	info@ponzi.eu

L’automazione è costituita da:

automazione elettromeccanica a controllo totalmente elettronico incassata nel pavimento in apposita scatola in acciaio (da premurare a Vs. cura) . Entra in funzione, su impulso di rilevatori radar, al momento del movimento di un utente in prossimità della porta, accompa- gnando il percorso di ingresso e/o uscita e riposizionando le ante sempre nella posizione ottimale di perfetta chiusura.

Nello specifico l’automatismo comprende:

•

motoriduttore a doppio stadio di riduzione con motore in bassa tensione ed encoder

a 2 canali integrata in apposita struttura incassata nel pavimento

•

quadro elettrico con unità di controllo a microprocessore in bassa tensione (in posi-

zione remota-max 15 metri dalla porta)

•

•

alimentatore filtrato e stabilizzato

selettore di funzioni elettromeccanico a 5 posizioni (BLOCCO NOTTE/AUTOMATI-

CO/PUSH & GO/ AUTOMATICO SOLO USCITA/MANUALE)

•

•

N. 2 sensori di movimento per l'impulso di apertura

N. 1 pulsante a fungo rosso di STOP di emergenza posizionato sul montante di

uscita (lato interno)

•

N. 2 bordi sensibili di sicurezza in gomma situati ad ogni estremità delle parti curve

fisse. L'attivazione di uno di essi ferma la rotazione delle ante.

•

N. 2 sensori di sicurezza verticali ad infrarossi attivi per il rallentamento e/o lo stop in

prossimità dei due bordi sensibili

•

Sistema di rilevazione impatto contro persone/cose che ferma la rotazione ante in

caso di contatto/urto con le ante in movimento. Ripartenza automatica temporizzata.

OPZIONI addizionali di SICUREZZA anti-infortunistica (solo versione AUTOMATICA)

•

N. 1 bordo sensibile di sicurezza in gomma situato in orizzontale alla base di ciascu-

na anta girevole. L’attivazione di uno di essi ferma la rotazione delle ante.

•

N. 1 bordo sensibile di sicurezza in gomma situato in verticale sul montante esterno

di ciascuna anta girevole. L’attivazione di uno di essi ferma la rotazione delle ante.

•

N. 1 sensore di presenza ad infrarosso attivo di sicurezza situato in orizzontale sul

traverso superiore di ciascuna anta girevole. L’attivazione di uno di essi rallenta o ferma la

rotazione delle ante.

Sede:

w

ww.ponzi.eu	info@ponzi.eu

•

N.2 pulsante disabili (uno per ogni montante : ingresso e uscita) che attivano la rota-

zione a bassa velocità

OPZIONI addizionali di SICUREZZA anti-effrazione

•

Serratura meccanica	con cilindro di sicurezza per chiusura meccanica manuale

della porta (installata sulle ante girevoli)

•

Elettroserratura a controllo elettronico, installata all’interno dell’automatismo : agisce

sulla trasmissione, bloccando la rotazione. Tipo fail-safe (SBLOCCA in mancanza di tensio-

ne) oppure fail-secure (BLOCCA in mancanza di tensione) OPZIONI addizionali

•

Selettore di funzioni elettronico con display di visualizzazione stato funzionale sele-

zionato ed eventuali messaggi di allarme. Funzioni disponibili: BLOCCO NOTTE/AUTOMA-

TICO/PUSH & GO/ AUTOMATICO UNIDIREZIONALE/MANUALE/IMPULSO

N.	dimensioni

da

mm………

x

mm.	H.

Sede:

w

ww.ponzi.eu	info@ponzi.eu