# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI ALU PANEL -

PORTA OSPEDALIERA A BATTENTE ALU PANEL

PORTA OSPEDALIERA A BATTENTE ALU PANEL

PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU realizzata in UN’UNICA/DUE anta/e a battente.

La porta è completa di:

- Imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l’intera spalla del muro per uno spessore da mm 100 fino a mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo).

- Anta porta, realizzata con pannello autoportante complanare di spessore mm 45 con

rivestimento in laminato plastico HPL spessore 0.9 mm, bordato sui quattro lati con finiture in legno duro a vista o elemento pvc in tinta o laminato plastico o elemento in alluminio.

- Accessori: cerniere di sistema di alluminio, serratura tipo Yale, coppia maniglia in

alluminio e bocchetta tonda in alluminio.

- Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM.

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.