# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI AST -

PORTA AUTOMATICA A TENUTA SCORREVOLE PONZI AST

PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PONZI AST

Realizzata in un’unica specchiatura apribile automaticamente. La porta è completa di:

- imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l’intera spalla del muro per uno spessore fino a mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo)

- profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 - nostra serie stondata antinfortunistica finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettrocolora- zione anodica (colore a scelta da ns. campionario)

- pannello di spessore mm 40 con anima interna (intercapedine) di polistirolo ad alta densità autoestinguente Classe1 atossico, doppio rivestimento di laminato plastico

colorato e supportato da lastra truciolare o Mdf da mm 4 (colore Abet standard)

L’automatismo si compone di:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N. 1 Motoriduttore a bassa tensione.

N. 1 Alimentatore stabilizzato.

N. 1 Scheda di controllo a microprocessore.

N. 1 Binario di alluminio estruso.

N. 2 carrelli portanti per anta.

N. 1 Profilo adattatore per anta sospensione.

N. 1 Gruppo batterie multifunzione

N. 1 Elettroserratura bistabile.

Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (sh = mm. 155).

N. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni (KS).

N. 2 Radar di presenza VIO ST

N. 2 pulsanti a gomito

N...... dimensioni  da  mm……… x mm.	H.