# Text boxes

Descrittivo di capitolato:

- PONZI SDR -

MECCANISMO A BATTENTE PONZI PER PORTA A BATTENTE IN UN’ANTA

MECCANISMO A BATTENTE PONZI PER PORTA A BATTENTE IN UN’ANTA

Meccanismo a battente ponzi per porta a battente in un’anta del tipo elettromeccanico,

funzionante a tensione di rete da 190 a 253V/50 Hz con potenza di assorbimento da 25 a 100 W - dimensioni massime di ingombro mm. 99x104x600 con carter acciaio, finitura satinata e tappi di chiusura laterali in pvc nero.

•

•

•

Braccio del tipo standard a forbice antinfortunistico a norme TUV, colore argento.

Selettore di funzione remoto standard (con relativa custodia)

Organi di impulso (sensore di movimento o pulsante di apertura a gomito)

Il meccanismo avrà la possibilità di regolazione della:

•

•

•

velocità di apertura della porta dal 50 al 100%;

velocità di chiusura della porta dal 25 al 100%; tempo di apertura della porta da 1 a 25 secondi.

Eventuali sensori di sicurezza (da valutare in base ad analisi rischi)

- sensori di sicurezza tipo 4safe, posti all’estremità superiore dell’anta per la protezione in apertura o chiusura

N...... dimensioni da mm………

x  mm.	H.

Descrittivo di capitolato:

- PONZI SDR -

DUE MECCANISMI A BATTENTE PONZI PER PORTA A BATTENTE IN DUE ANTE

DUE MECCANISMI A BATTENTE PONZI PER PORTA A BATTENTE IN DUE ANTE

N. 2 meccanismi a battente ponzi per porta a battente in due ante Master - Slave del

tipo elettromeccanico, funzionante a tensione di rete da 190 a 253V/50 Hz con potenza di assorbimento da 25 a 100 W - dimensioni massime di ingombro mm. 99x104x600 con carter in alluminio finito con procedimento di ossidazione anodica, colore anodizzato naturale.

•

•

•

Braccio del tipo standard a forbice antinfortunistico a norme TUV, colore argento.

Selettore di funzione remoto standard (con relativa custodia)

Organi di impulso (sensore di movimento o pulsante di apertura a gomito)

Il meccanismo avrà la possibilità di regolazione della:

•

•

•

velocità di apertura della porta dal 50 al 100%;

velocità di chiusura della porta dal 25 al 100%; tempo di apertura della porta da 1 a 25 secondi.

Eventuali sensori di sicurezza (da valutare in base ad analisi rischi)

- sensori di sicurezza tipo 4safe, posti all’estremità superiore dell’anta per la protezione in apertura o chiusura

N...... dimensioni da mm………

x  mm.	H.